## Slide 1
陕西移动物联网支撑平台解决方案
卓望数码技术（深圳）有限公司
2017-3

## Slide 2
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3

## Slide 3
帮助集团客户及时掌握大批量物联卡的实时信息，灵活实现流量和控制，资产和安全管理更轻松。
自助式的线上服务，卡状态和套餐账单一目了然，减轻移动一线服务压力。
平台提供API接口，可输出能力至企业物联网应用中，支撑集团客户开展业务运营、创造新的商业模式。
为移动省、市运营人员提供及时的分析数据，提供业务监管和诊断故障工具，提升决策和运维保障能力。
陕西当前运营的大量物联网卡及行卡，但目前尚无有效的管理平台对物联网卡实现统一管理。当前急需提供自动化管理大规模物联网业务的支撑平台。物联支撑平台可管理的物联网产品包括加入了对应集团主体产品的动力100行业卡和物联网机器卡两类物联网通道类产品。
对外面向集团客户提供对物联卡的组织资产管理、资费计划管理、账务缴费管理和安全管理服务，
对内便捷易用
对外开放合作
对内面向业务运营管理人员提供业务运营分析、服务质量监控等支撑工具。
物联网支撑平台介绍——背景分析

## Slide 4
物联网终端的数量爆发式增长，企业要管理上万、甚至几十万的连接，需要有高效的手段解决终端监控、远程诊断、告警上报、维护等问题。
终端的发展使得所需的SIM卡也大量增长，急需对SIM卡进行统一和有效的管理，包括配置信息、卡号码对应的套餐管理、状态监控等。
物联网业务涉及的行业非常宽泛且各具特性，需要管理人员和企业能够根据业务特性有效地监控业务进展，并能灵活地调整和变更业务，快速推出适应市场需求的业务模式
省公司开展物联网业务所面临的痛点：
物联网支撑平台介绍——业务开展的痛点
终端管理
卡
管理
业务
管理
物联网业务的开展也需要多方的配合协作，除基本管理能力外还需能够进行二次开发，对接外部平台以实现功能多样化，因此需要管理平台能支持开放的API接口
能力开放

## Slide 5
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3

## Slide 6
整体技术解决方案思路
核心诉求
管理
终端
快捷性
卡
准确性
业务
完整性
业务规范
解决流程问题
技术控制
解决数据问题
服务聚合
解决协同问题
解决方案
管理效率需求，贯穿服务全流程，并不是单一节点存在问题。
卓望公司能够提供一个系统的、立体的解决方案。

## Slide 7
整体功能架构设计
物联网管理平台
卡管理
基础管理
合作伙伴自服务工作台
管理员工作台
交互
层
账号管理
菜单管理
权限管理
……
号码管理
业务
层
接口服务
集团SIMS
省CRM
省BOSS
管理网元
客服
其他数据平台
服务应用
能力
平台
物联网终端设备
物联网
公司
CMP
oneNET
APP应用
Web应用
PC应用
设备商
合作商
代理商
……
用户
管理员
接
口
层
终端管理
终端运营管理
终端维护管理
终端厂商管理
终端监控管理
第三方业务平台
业务管理
运营管理
企业自服务
SIM卡管理
结算管理

## Slide 8
网络拓补图
物理网平台主要涉及以下四类周边网元及相应的接口：
接口一: 物联网基地
物联网卡业务局数据同步
物联网卡计费帐务数据同步
通信管理所需数据的同步
接口二: 第三方业务平台(企业)
卡生命周期管理类能力服务
卡业务管理类能力服务
终端管理类能力服务
计费结算能力服务
接口三：省BOSS支撑系统
物联网卡的计费/帐务数据同步
物联网卡的业务开通办理
物联网卡的业务数据查询
接口四：物联网终端设备
终端设备接入协议(MQTT Modbus、EDP、WMMP)
终端设备状态监控、数据采集。
终端设备状态控制。
物联网管理平台
物联网终端设备
物联网基地
省BOSS支撑系统
第三方业务平台
卡管理
接口服务
接口一
接口二
接口三
接口四
管理类数据
业务类数据
业务管理
终端管理

## Slide 9
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3
业务管理
卡管理
终端管理
2.1
2.2
2.3

## Slide 10
业务管理
企业自服务
运营管理
账单管理
业务办理
统计分析
基础能力
业务办理
物联网企业管理
开户管理
开户申请
业务审批
充值缴费
套餐管理
月账单管理
接口能力申请
业务查询
卡异常管理
卡绑定
配置管理
卡套餐管理
财务管理
告警管理
公告管理
套餐计划管理
充值缴费
物联网能力接口
数据轨迹分析
对账管理
集团套餐管理
号码停开
APN切换
GPRS 停开
语音停开
流量池管理
详单管理
账单管理
卡台账管理
集团数据分析
用户数据分析
业务鉴权
接口鉴权
外部接口
号码打捞分析
业务申请
账单对账
消费明细
统计分析
卡管理
流量控制
套餐管理
位置信息
财务分析
流量分析
位置分析
卡激活
平台基于运营管理门户和企业自服务门户，分别向运营人员提供企业管理、运营管理、业务办理等功能，向企业提供业务办理、账单管理、卡管理等功能。
终端管理

## Slide 11
典型业务流程-业务流程
流程介绍
物联网企业侧流程概述：企业接入物联网支撑平台全流程，包括物联网企业开户申请、开展的业务申请、企业购卡、企业卡管理、以及卡使用等。
移动运营管理侧流程概述：移动运营管理人员对物联网企业接入资质审核，企业申请的业务审核，以及物联网企业购卡、发卡管理，同时为物联网企业提供物联网卡激活能力和卡状态查询能力。
商户自助注册，上传资料和账户信息。
企业申请所需开展的业务信息，及用卡规模估计。
物联网企业选择所需购买的物联网卡类型和数量，并支付购买
按号码实时查询物联网卡的套餐信息、位置信息、流量信息等。
开户申请
业务申请
购卡申请
卡使用
卡管理
开户审核
移动专人审核商户资料核实企业真实身份
业务审批
发卡登记
移动运营人员审核企业开展利用物联网卡开展的业务是否合法、合规。
移动审核企业的购卡用途和购卡数量，及时登记无量网卡相管信息。
车联网
移动POS
抄表
物联网卡
物联网能力
平台向企业提供无联网卡基础能力支撑，如卡激活，告警等。
基础能力
企业使用物联网卡的通道能力开展业务。
平台向物联网公司开放物联网接口能力，如位置信息等。
企业侧
移动侧

## Slide 12
典型业务流程-结算流程
企业账单
话单同步
财务结算
账单派送
卡台账管理
平台每天定时与BOSS同步企业的物联网卡话单详情，
话单清洗入库，话单稽核等。
按卡号定时生成用户话费消费账单。
按卡号定时形成流量消费明细
按月定时生成企业账单
按月与企业进行账单对账
电子账单和账单明细发送
纸质账单投递等。
与企业进行资金结算
多维财务报表
统计分析，包括企业维度财务数据统计，卡类别维度财务数据统计
¥
流程介绍
平台每天凌晨自动从BOSS侧同步物联网卡号码的话单信息，并做话单信息入库处理，同时根据号码生成相应的台账，供企业或用户查询。另外，平台每月定时根据物联网卡企业所关联的物联网（行业）卡号生成企业的账单，并及时与企业进行费用结算。

## Slide 13
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3
业务管理
2.1
卡管理
2.2
终端管理
2.3

## Slide 14
卡管理功能视图
SIM卡管理
卡管理功能设计
SIM卡导入
号码激活
机卡绑定
SIM卡信息查询
物联网卡管理：提供对物联网卡的全生命周期管理，主要包括SIM卡管理、号码管理和监控告警等功能。
SIM卡管理：提供对物联网SIM卡信息导入、SIM卡的基本信息查询，机卡绑定、号码激活等操作。
号码管理：提供对物联网卡的信息查询、停机开机、实名认证、状态查询、套餐余量查询、套餐变更、账单\详单查询等操作。
监控告警：提供对物联网卡的使用监控、异常告警。
号码管理
号码信息查询
状态查询
余量查询
停机/开机
实名认证
套餐变更
账单查询
详单查询
告警管理
流量告警
机卡分离告警
停机告警
异常使用告警

## Slide 15
卡管理典型业务流程
制卡公司
1、SIM卡信息录入
2、物联网卡批量发放
合作伙伴
4、物联网卡集成
机卡绑定
3、机卡绑定/激活
5、当前状态采集
6、状态数据同步
7、物联网卡状态查询
物联网平台
1、办理充值/套餐变更
合作伙伴
物联网平台
BOSS
2、充值/套餐变更同步
3、处理结果
4、办理结果
5、业务变更通知
1、异常数据采集
2、告警信息上报
物联网平台
3、告警通知
合作伙伴
4、故障处理
5、故障处理结果
BOSS
3、充值变更套餐
1、套餐\账户数据采集
2、套餐\账户不足提醒
SIM卡管理
告警管理
设备告警
套餐\账户告警
号码管理
物联网平台
合作伙伴
4、套餐\账户数据同步

## Slide 16
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3
业务管理
卡管理
终端管理
2.1
2.2
2.3

## Slide 17
终端管理功能设计
终端厂商
终端运营商
终端维护商
终端管理能力体现为三类用户、四大基础能力，一个维护工具。
卡与终端绑定能力
终端运行状态监控
终端告警上报能力
故障远程诊断能力
终端质量跟踪分析
终端与商户绑定
终端运行状态监控
终端告警上报能力
终端维护绩效考核
终端使用情况分析
终端门户运营管理
终端位置确定
终端维护责任人指定
终端位置确定
终端运行状态监控
终端告警上报能力
故障远程诊断能力
终端维护满意度调查
终端定位能力
终端状态及告警上报
终端远程诊断及拨测
短彩信平台
终端维护工具
Notes: 终端厂商：生产厂商，重点是关注终端的维护、修理，以及终端的产品质量，维修成本。
终端运营商：是业务部门，使用终端开展业务，重点是关注终端的使用情况、维护成本，对终端维护商需要考核，对部分智能终端有门户运营需求。
终端维护商：一般是生产商和运营商组建或是为其提供专业服务的公司，重点关注终端与维护人员的责任，考核维护人员的维护及时性、满意度。
终端维护满意度调查：终端维修后，将下发短信给终端使用者，使用者通过短信回复，评价维护人员满意度（类似10086客服的短信满意度反馈模式）
故障远程诊断及拨测：调取终端的日志信息到平台，由技术人员下载到本机分析；终端的网络连接情况拨测
终端维护绩效考核：终端运营商通过统计分析终端的运行状态数据，故障数据和修复过程数据，评价维护厂商的绩效。
终端门户运营管理：一些智能终端有可能成为新的运营门户，如智能POS机的小票营销、立式终端的广告等
短彩信平台能力：主要提供终端维护告警提醒信息下发、用户满意度调查信息下发和回收，终端网络不通时的告警上报等。
维护维护工具：供终端维护人员使用，及时受理终端维护任务，接受终端位置信息，终端维护完成后关闭任务。

## Slide 18
终端管理关键数据流程
终端商户
终端运营商
物联网管理平台
终端生产商
7.修改SIM付费托收账户
1.终端生产
终端厂商在生产过程中，将SIM卡内置于终端，并设置好参数；
终端厂商将终端与SIM对应绑定关系数据导入到平台；
在终端入库前进行测试，SIM卡状态调整为测试状态，开通网络以便测试相关功能，测试完成的终端入库待销售，SIM卡状态变更为入库（SIM片状态变更可以在终端中实现，也可以登录平台修改实现） ；
终端运营商批量购买终端，终端生产商做出库操作，
同时在平台中登记，将这批终端对应的SIM卡付费账号改为POS运营商账户（线下需要签银行托收协议）；如果认为这个步骤比较麻烦，也可以省去，终端生产商掌握SIM开通的最后步骤，在正式开通时再修改托收账户；
终端运营商将终端销售给最终用户使用，协助配置终端的相关信息；
同时修改SIM卡费用托收账户，签托收协议；
终端生产商根据销售商的信息，在平台审核托收账户信息，并开通SIM卡网络，变更为使用状态。
终端生产线
2.终端与SIM卡绑定数据
4.终端出库
5.修改SIM卡账户信息
6.终端销售
3.终端测试
终端厂商可以通过平台，随时了解已售出终端的使用状态，为售后服务提供帮助，为产品改进提供数据
8.审核托收账户，修改SIM卡状态为正常使用
（前装模式）终端生产销售流程
Notes: 此流程是前装模式，并且是对于终端生产商比较强势的行业。
如果是终端运营商比较强势的行业，可以设计SIM卡是由运营商采购并内置于终端，流程变化不大。

## Slide 19
终端管理关键数据流程
物联网终端
终端告警及维护流程
物联网支撑平台
终端运营商
终端维护商
1.终端告警上报
故障类告警
掉电告警
网络类告警
缺纸类告警
环境类告警
7.超时未处理告警分析、处理
终端维护人员
3.任务及位置信息接受
4.现场问题处理，任务关闭
终端使用者
5.下发满意度调查短信
6.回复满意度短信
2.告警分析、任务分派
终端维护工具
Notes: 故障类告警：终端有硬件故障，自检中发现问题。此类告警一般在终端仍能运行，网络畅通时，通过网络接口上报，如果网络不通，则通过短信方式上报
掉电告警：终端具备掉电最小系统的能力，在掉电时仍能保证基本的通信模组工作，此时可以进行掉电告警，告警可以通过网络接口上报，如果网络不通，则通过短信方式上报
网络类告警：网络接口不通，无法访问指定的网络地址，通过通信接口上报
耗材类告警：指的是类似缺纸、缺墨等缺少终端必须的耗材。
环境类告警：温度、湿度、噪音等。
另外，终端还有其他一些与卡相关的告警，这部分告警不是终端发出的，是平台自己来检测处理的，这部分将在卡管理里面详细说明，这里列一下：
位置类告警：终端位置移动（其实是检查到插在终端中的卡的位置移动），触发了告警预设条件。根本业务不同需要不同的设置，需要在卡告警管理里面具备告警条件设置功能。
绑定类告警：终端与绑定的卡有变化，此类告警的处理，可以是允许变化，此时平台替换该终端绑定的卡，也可以设置不允许登录平台，或是线下联系处理等。
以上告警及维护流程是完整流程，针对不同的业务终端，流程可定制，如可不需要满意度调查环节、定制任务自动分派环节等。

## Slide 20
终端
制造商
运营商
应用商
终端监管子系统
终端安全子系统
身份服务子系统
密钥管理（KM）
可信应用管理（TSM）
终端安全检测
终端安全加固
身份识别管理（eSIM）
终端监测管理
预警服务
自动化管控
数据分析服务
2
1
3
5
4
1、制造商制造终端时，通过对基础软硬件的安全检测与加固服务，保障终端不存在安全漏洞与风险。
2、运营商提供智能卡身份写入服务（eSIM），为物联网终端的计费、接入系统身份认证提供基础服务。
3、多应用终端应用或服务运营商开发应用（支持应用安全检测和加固1业务场景）通过可信业务分发平台，保障终端应用身份管理。
4、应用商通过密钥管理系统分发管理终端业务密钥，保障业务数据存储、通信安全。
5、制造商、运营商、应用商根据业务需求对终端分级管理，提供维护和事件应急服务。
卓望物联网风险管控平台
卓望物联网风险管控平台，为物联网终端提供全生命周期的保障服务，事前的安全预防能力开放【提供智能卡和嵌入式终端密钥管理（KM）、身份管理（eSIM）、智能卡可信应用管理（TSM）功能】，终端以及终端应用的静态、动态安全检测和安全加固服务，事中的监测和预警、自动化更新配置服务，事后的统计分析服务。

## Slide 21
物联网卡实名制
BOSS
物联网风险管控平台-身份服务子系统
物联网卡
1、激活请求时，携带手机号码请求实名认证
物联网卡激活时，携带已有实名认证过的手机号码，向物联网风险管控平台的身份服务子系统，请求实名认证，身份服务子系统通过短信向已认证过的手机号码发送验证请求，通过后，身份服务子系统向BOSS发送实名认证请求，请求中包括物联网卡号码和已认证过的手机号码，BOSS返回确认结果，身份服务子系统向物联网卡返回实名认证结果。 该方案适用于已有实名认证过的手机。
如果没有已实名认证过的手机，sim卡需要向营业厅实名认证，esim卡可由设备UI提交身份证件信息，证书签名后通过身份服务子系统到BOSS备案并申请实名认证。
2、通过短信向手机号码发送验证请求
3、回复“确认”
5、返回“确认”
4、携带手机号码发送实名认证请求
6、返回实名确认结果

## Slide 22
终端接入模式分析
 | WMMP接入（模式1） | WMMP接入（模式2） | WMMP代理接入（模式1） | WMMP代理接入（模式2） | 服务提供方式 | 通信中间件接入
终端 | 支持WMMP-T | 支持WMMP-T | 内嵌WMMP代理 | 私有协议，无改动 | 私有协议，无改动 | 基于通信中间件的通信开发
应用系统 | 支持WMMP-A | 私有协议，无改动 | 私有协议，无改动 | 应用软件中内嵌WMMP代理 | 开通与平台的接口 | 基于通信中间件的通信开发
应用集成商 | 额外投入较多开发力量用于适配WMMP-T/A | 额外投入较多开发力量用于适配WMMP-T | 额外投入少量开发力量 | 额外投入极少量开发力量 | 额外投入极少量开发力量 | 开发过程中与通信相关的工作量大大减少
物联网平台 | 全面实现对终端与应用监控管理以及服务 | 实现对终端的监控管理以及服务 | 部分实现对终端的监控管理以及服务 | 小部分实现对终端的监控管理以及服务 | 只提供针对终端的服务 | 全面实现对终端与应用监控管理以及服务，并可动态扩展服务内容
移动公司 | 端到端的服务提供与掌控 | 面向终端的服务提供与掌控 | 面向终端的有限服务，无法掌控 | 面向终端很有限的服务，无法掌控 | 面向终端非常有限的服务，无法掌控 | 端到端的服务提供与掌控
灵活多样的终端接入方式

## Slide 23
目录
项目背景及痛点分析
1
技术解决方案
2
项目实施计划
3

## Slide 24
初步项目实施计划
需求分析
需求分析
系统设计
…
项目启动
业务熟悉
业务需求调研
业务流程调研
旧系统调研
新系统规划
确定业务优先级
需求第一阶段编写
系统割接及上线
系统设计
上线发布
系统上线
系统验收测试
软件开发与测试
单元测试
性能测试
代码编写
接口开发
需求完成
BUG修复
上线发布
开发测试
设计完成
接口测试
集成测试
数据源&接口分析
架构和流程设计
新旧系统割接方案
设计文档编写
2周
3周
6周
5周
按月迭代
第一个大版本

## Slide 25
THANK YOU！